南通市深井取水管道安装图

（地面井台）

说明：

①备一路220V交流电源至水表（三芯0.75平方电缆）。

②排污管为开式排入雨水管道，经常使用的深井不需要设排污管。

③井台为六棱柱形，井台周围4平方米的水泥地面应有一定的坡度，避免积水。

④水位观测孔为直径3厘米左右的PVC导管。

⑤管道颜色为黑色，阀体为红色。

南通市深井取水管道安装图

（地下井台）

说明：

①备一路220V交流电源至显示仪表（三芯0.75平方电缆），并预留穿线管采集水表信号。显示仪表的位置根据实际情况确定。

②水位观测孔为直径3厘米左右的PVC导管。

③管道颜色为黑色，阀体为红色。